SKI CENTRUM KOHÚTKA, a.s.

# Dlouhá 719/44, Staré Město

110 00 Praha 1

IČ: 26834430

Místní pracovní a bezpečnostní Předpisy pro činnosti prováděné na elektrickém zařízení lanové dráhy

osobní visuté lanové dráhy Doppelmayr – 4CLF

v areálu SKI CENTRUM  KOHÚTKA

Nový Hrozenkov

Společnost  SKI CENTRUM KOHÚTKA, a.s. vydává k zajištění činností a pro stanovení odborné elektrotechnické způsobilosti osob zúčastněných na zabezpečení lanové dráhy, její obsluze a provozování i organizování drážní dopravy v souladu s ustanoveními zákona               č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a dále podle souvisejících prováděcích vyhlášek č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizaci (Řád určených technických zařízení), ve znění pozdějších předpisů, č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů, č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů, č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád, ve znění pozdějších předpisů, č. 16/2012 Sb., o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů, tyto:

Místní pracovní a bezpečnostní předpisy.

S platností od :  01.11.2009

SEZNAM

| Kap. číslo | Téma, název – obsahové sdělení | Strana |
| --- | --- | --- |
| 1. | ZÁZNAM O ZMĚNÁCH | 3 |
| 2. | ROZDĚLOVNÍK | 3 |
| 3. | SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK | 4 |
| 4. | ROZSAH ZNALOSTÍ | 4 |
| 5. | MÍSTNÍ PRACOVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY | 5 |
| I. | Základní ustanovení | 5 |
| II. | Odborná kvalifikace v elektrotechnice a činnosti na elektrických zařízeních | 7 |
| III. | Základní údaje o provozovateli a lanové dráze | 8 |
| IV. | Stručný popis zařízení | 10 |
| V. | Opatření pro případ požáru nebo zátopy | 11 |
| VI. | Základní bezpečnost při zacházení s elektrickým zařízením | 12 |
| VII. | Bezpečnostní tabulky (značky a nápisy) | 15 |
| VIII. | Klíče a další potřeby | 16 |
| IX. | Dovolené a zakázané činnosti | 17 |
| X. | Některé činnosti pravidelně se opakující | 17 |
| XI. | Odborná způsobilost pracovníků lanové dráhy k provádění prací ve výškách a nad volnou hloubkou (NV č. 362/2005 Sb.) | 19 |
| XII. | Závěrečná ustanovení | 21 |
| Příloha č. 1 | OHLAŠOVACÍ ROZVRH | 22 |
| Příloha č. 2 | Seznam osob oprávněných provádět některé činnosti | 23 |
| Příloha č. 3 | Místa uložení klíčů, pomůcek a některých náležitostí | 24 |
| Příloha č. 4 | Záznam o proškolení a ověření znalostí pro získání kvalifikace - osoba poučená | 25 |

1.  ZÁZNAM O ZMĚNÁCH

| Číslo | Změna – obsah | Platí od | Opravil – podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zapracována v textu | 01.10.2023 |  |

2.  ROZDĚLOVNÍK

- 1 výtisk hlavní spis lanové dráhy

- 1 výtisk do služební místnosti každé stanice

- 1 výtisk každý pracovník lanové dráhy

# 3.  SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

MD ČR	Ministerstvo dopravy ČR

DÚ	Drážní úřad Praha

##### MÚ	Městský úřad

LD	Lanová dráha

PP LD	Provozní předpis lanové dráhy

MPBP	Místní pracovní a bezpečnostní předpis

PŘ LD	Přepravní řád lanové dráhy

EZ	Energetické závody

ČSN EN	Česká technická norma

VZŘ	Výcvikový a zkušební řád pro pracovníky lanových drah

SÚIP	Státní úřad inspekce práce

HPÚ	Harmonogram prohlídek a údržby

UTZ	Určené technické zařízení

HS	Horská služba

HZS	Hasičský záchranný sbor

# 4.  ROZSAH ZNALOSTÍ

Organizace 	Funkce	Znalost

SKI CENTRUM KOHÚTKA, a.s.	člen představenstva	informativní

ředitel	informativní

Zaměstnanci lanové dráhy	náčelník LD	úplná

strojník LD	úplná

staniční 	částečná

údržbář elektro	úplná

údržbář strojní	úplná

Ředitel a.s. určí v případě nutnosti rozsah znalostí PP u svých dalších podřízených.

5.  MÍSTNÍ PRACOVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY (MPBP)

I.  Základní ustanovení

Tyto místní pracovní a bezpečnostní předpisy (dále jen MPBP) jsou vnitřním předpisem a platí pro zacházení s elektrickými předměty a zařízeními na lanové dráze Kohútka s dolní poháněcí stanicí Na Hrázi a horní vratnou stanicí Kohútka.

Vyskytují se zde i další činnosti, které jsou prováděny osobami s elektrotechnickým vzděláním v souladu s obecně platnými předpisy. Název lanové dráhy Kohútka se stanicemi Na Hrázi a Kohútka je zde používán s ohledem na názvy stanic a dráhy platné při inspekci před uvedením do provozu.

Existence těchto MPBP je podložena obsahem obecně platných právních a technických norem, kterými jsou zejména:

- Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP

- Vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád, ve znění pozdějších předpisů,

- ČSN EN 50110-1 ed. 3  Obsluha a práce na elektrických zařízeních

- ČSN EN 13223  Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Poháněcí a další mechanická zařízení

- ČSN EN 13243  Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Elektrická zařízení mimo poháněcí zařízení

- ČSN EN 12397  Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Provoz

- ČSN 33 3570 ed. 2  Elektrická zařízení osobních lanových drah a lyžařských vleků

- další souvisící právní a technické normy

Náčelník lanové dráhy zodpovídá za to, že všichni v úvahu připadající zaměstnanci lanové dráhy Kohútka budou s MPBP v potřebném rozsahu seznámení a vyžaduje jejich dodržování.

1)  Platnost a souvislosti

Ve vztahu k rozsahu platnosti ČSN EN 50110-1 ed. 3 se elektrické zařízení lanové dráhy Kohútka nepovažuje ani za dopravní prostředek, ani za elektrický trakční systém a ustanovení citované normy se na předmětné zařízení plně vztahují.

Pro obsluhu a práci na elektrickém zařízení lanové dráhy platí termíny a definice uvedené v ČSN EN 50110-1 ed. 3. Stejně jsou platné i pracovní postupy a další ustanovení normy, které zde nejsou pro všeobecnou platnost opakovány.

Poznámka:

Ve smyslu platných právních norem jsou tyto předpisy místním provozním bezpečnostním předpisem. Pokud jsou v některých předpisech, či normách požadovány pracovní předpisy potom jejich funkci v daném rozsahu plní tyto MPBP.

2)  Odpovědnost

Ve smyslu požadavku ČSN EN 50110-1 ed. 3 „Obsluha a práce na elektrických zařízeních“ je osoba odpovědná za elektrické zařízení lanové dráhy pan Josef Kocurek (tel. 737 137 385).

Osoba pověřená kontrolou elektrického zařízení během pracovní činnosti, která musí dát souhlas vedoucímu práce k zahájení pracovní činnosti, je pan Josef Kocurek (tel. 737 137 385).

Ve smyslu požadavku ČSN EN 50110-1 ed. 3 „Obsluha a práce na elektrických zařízeních“ jsou na lanové dráze pro všechny pracovní činnosti nutné k uvedení elektrického zařízené do chodu, pro úkony jako je spínání, ovládání, monitorování, údržba a také pro práce na elektrických zařízení a neelektrické práce určení vedoucí práce uvedení v příloze 1 těchto MPBP.

Konkrétní osoba – vedoucí práce – musí být vždy uvedena v příslušných záznamech o provedení činnosti.

Tyto MPBP určují konkrétněji některé povinnosti osob pracujících na lanové dráze a kategorizují jednotlivé osoby s ohledem na jejich odbornou elektrotechnickou způsobilost a požadavky některých právních a technických norem. V některých částech jsou přesněji stanoveny a vymezeny určité vztahy mezi osobami provádějícími činnost na lanové dráze (podle profese) a jednotlivými prvky na lanové dráze existujícími. Vztahují se na činnosti osob s elektrotechnickou kvalifikaci osob poučených, znalých a znalých s vyšší kvalifikací. Těmito MPBP se neruší ani nesnižuje platnost obecně platných právních a technických norem.

3)  Umístění a dostupnost MPBP

Úplný výtisk MPBP musí mít kdykoliv k dispozici (např. přidělením do osobního užívání) každý zaměstnanec lanové dráhy Kohútka.

Mimoto musí být trvale uložen:

- 1x výtisk u náčelníka lanové dráhy

- 1x výtisk ve služebně poháněcí stanice

- 1x výtisk ve služebně vratné stanice

Mimo předchozí ustanovení musí být Příloha č. 1 těchto MPBP („OHLAŠOVACÍ ROZVRH“) vyvěšena i u telefonních přístrojů připojených na pevnou telefonní siť (areál SKI CENTRUM KOHÚTKA) a na řídícím stanovišti v poháněcí stanici lanové dráhy.

Již neplatné MPBP se archivují ještě rok po ukončení jejich účinnosti. Přílohy MPBP, které se staly již neplatnými, archivuje náčelník lanové dráhy také po dobu jednoho roku. Přílohu je nutné aktualizovat vždy, pokud se v této věci změní situace. Na nové příloze se uvede vždy i datum aktualizace.

II.  Odborná kvalifikace v elektrotechnice a činnosti na elektrických zařízeních

Osoby bez elektrotechnické kvalifikace se na lanové dráze vyskytují pouze jako cestující, všichni zaměstnanci musí mít minimální elektrotechnickou kvalifikaci osoby poučené.                S ohledem na tuto skutečnost musí být udržován odpovídající stav elektrického zařízení lanové dráhy Kohútka.

Osoby poučené smí používat elektrické zařízení způsobem v nejjednodušší formě. Smí používat předměty a zařízení určená nejširší veřejnosti. Na elektrickém zařízení lanové dráhy Kohútka nesmí provádět žádné práce. Obsluhovat smí jen ovládací prvky určené k obsluze lanové dráhy.

Obsluhu elektrických zařízení lanové dráhy, jejich údržbu, opravy a další podobné činnosti smí provádět osoby s kvalifikací nejméně osoby poučené, přičemž poučení musí být provedeno právě pro tyto činnosti. Přitom je nutné rozlišovat obsluhu elektrických zařízení od prací na těchto zařízeních. Osoby poučené mohou obsluhu provádět samostatně, kdežto práce smí být těmito osobami prováděny nejméně s dohledem ve smyslu platných norem.

Osoby, které smí provádět určité činnosti na elektrickém zařízení lanové dráhy Kohútka jsou uvedeny v Příloze č. 2 těchto MPBP „Seznam osob oprávněných provádět některé činnosti“. Aktualizace příloh viz. předchozí kapitola.

Elektrotechnická kvalifikace na dráhách pro činnost na určených technických zařízeních je řešena ustanoveními podle „Přílohy č. 4 k vyhlášce č. 100/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů“. Odpovědnost za zaškolení, zkoušku a pravidelné přezkušování pracovníků je vždy povinna zajisti organizace, tj. právnická nebo fyzická osoba, u které je příslušný pracovník v pracovním poměru.

V konkrétních podmínkách lanové dráhy Kohútka je za zaškolení, zkoušku a pravidelné přezkušování pracovníků zodpovědný provozovatel lanové dráhy.

Lhůta na přezkušování i ověřování znalostí osob poučených se těmito předpisy stanovuje na max. 5 let, pokud nedojde ke změně ovládacích zařízení.

Evidenci o odborné elektrotechnické kvalifikaci osob provádějících činnost na lanové dráze Kohútka (viz. Příloha č. 2 těchto MPBP „Seznam osob oprávněných provádět některé činnosti“), a s tím související doklady vede náčelník lanové dráhy.

Všechny osoby vykonávající práci na elektrickém zařízení, s ním nebo v jeho blízkosti musí být poučeny o bezpečnostních požadavcích, o bezpečnostních předpisech a místních provozních a pracovních předpisech vztahujících se k jejich práci. Je-li tato práce dlouhodobá nebo složitá, musí být poučení opakováno. Dotčené osoby jsou povinny postupovat ve smyslu těchto předpisů a pokynů. Při jakékoliv elektrotechnické činnosti je nutné v plné míře respektovat ustanovení platných obecně závazných předpisů a norem, kde jsou některá ustanovení vázána na určitý stupeň elektrotechnické kvalifikace a ustanovení dalších souvisejících norem.

III.  Základní údaje o provozovateli a lanové dráze

Jsou zde uvedeny základní údaje o lanové dráze, o jejich výrobních a provozovateli. Tyto údaje jsou obsáhleji obsaženy též v jednotlivých částech technické dokumentace, týkající se strojně mechanické, elektrotechnické nebo stavební části.

Je třeba mít na zřeteli, že provozovatel lanové dráhy Kohútka provozuje i jiná zařízení, obsahující zařízení elektrická a některé osoby se mohou zúčastňovat některých činností i tam, avšak potom pro ně (osoby i zařízení) platí jiné pracovní, provozní, či bezpečnostní podmínky a předpisy.

- Obecné údaje

| Název lanové dráhy: | Kohútka |
| --- | --- |
| Název zařízení: | Lanová dráha Doppelmayr |
| Typ: | 4-CLF |
| Dodavatel: | DOPPELMAYR lanové dráhy, spol. s r.o. Drážní 253/7, 627 00 Brno – Slatina IČ: 40767299 |
| Výrobce: | Doppelmayr Seilbahnen, GmbH Rickenbacherstr. 8/10, A-6961 Wolfurt, Rakousko |
| Provozovatel/ majitel: | SKI CENTRUM KOHÚTKA, a.s. Dlouhá 719/44, Staré Město, 110 00 Praha 1 IČ: 26834430 |
| Umístění: | Kohútka, Nový Hrozenkov |
| Kontakty: | Ing. Miroslav Maczko (předseda představenstva): 602 520 070 René Bittner (náčelník lanové dráhy): 604 274 955 |

b)  Technické a provozní parametry LD Kohútka (Doppelmayr 4-CLF):

| Systém LD: | Visutá jednolanová oběžná lanová dráha s neodpojitelnými čtyřmístnými sedačkami |
| --- | --- |
| Výrobce: | Doppelmayr Seilbahnen, GmbH Rickenbacherstr. 8/10, A-6961 Wolfurt, Rakousko |
| Dolní poháněcí stanice s napínáním – Na Hrázi | 704,58 m.n.m. |
| Horní vratná stanice – Kohútka | 913,88 m.n.m. |
| Šikmá délka lanové dráhy: | 639,22 m |
| Převýšeni stanic lanové dráhy: | 209,30 m |
| Průměrný sklon lanové dráhy: | 34,83 % |
| Dopravní větev | pravá (proti směru otáčení hodinových ručiček) |
| Maximální sklon lana | 43,04 % (před podpěrou P6) |
| Nosnost vozu: | 4 osoby (320 kg) |
| Přepravní kapacita – zima | 2 209 osob/hod |
| Dopravní rychlost – zima | 2,6 m/s (s nástupním pásem) |
| Rychlost při nouzovém pohonu LD | 1,0 m/s |
| Doba jízdy vozu trati – zima | 4,10 min. |
| Vzdálenost mezi vozy | 16,94 m |
| Časový interval mezi vozy – zima | 6,52 s |
| Počet vozů na trati | 77 ks + 1 ks servisní vůz |
| Průměr dopravního lana | 38,0 mm |
| - pevnost dratů: | 1 770 MPa |
| Průměr lanového kotouče poháněcího: | 4 800 mm |
| Průměr lanového kotouče vratného: | 4 800 mm |
| Rozchod dopravního lana na trati: | 4 800 mm |
| Hlavni pohon lanové dráhy: | AC motor typ FKOIN 280L/4A |
| Výkon motoru instalovaný: | 230 kW |
| Nouzovy pohon lanové dráhy: | dieselagregát |
| Výkon nouzového pohonu: | 97 kW |
| Napínání: | hydraulické v dolní stanici |
| Napínací tah: | 2 x 150 = 300 kN |

Poznámka:

Znalost této problematiky se vyžaduje od osob s odborným elektrotechnickým vzděláním. Tyto skutečnosti musí být mimo jiné předmětem uskutečňovaných školení ve věcech odborné elektrotechnické kvalifikace. Bližší údaje o ochraně před úrazem elektrickým proudem jsou uvedeny v technické dokumentaci.

IV.  Stručný popis zařízení

Lanová dráha Kohútka je soubor stavebně technických zařízení, která tvoří kromě vozů těleso dráhy a zařízení k pohonu lanové dráhy, stavby a zařízení sloužící provozu, jeho zabezpečení, údržbě a ochraně.

Lanová dráha Kohútka je visutá jednolanová oběžná lanová dráha s neodpojitelnými čtyřmístnými sedačkami. Dráha spojuje dvě stanice, ležící v rozdílné nadmořské výšce. Dolní stanice (Na Hrázi) je poháněcí stanice, kde je umístěno hydraulické napínací zařízení dopravního lana včetně polohových spínačů. Horní stanice (Kohútka) je vratná stanice lanové dráhy.

Obvod lanové dráhy je vymezen svislými plochami vedenými ve vzdálenosti 3,0 m od osy dopravního lana, nejméně však 1,5 m od vnějšího okraje stavby dráhy. Ve smyslu ČSN 33 3570 čl. 2.1 je těmito rozměry dán rozsah elektrického zařízení lanové dráhy Kohútka.

Ochranné pásmo lanové dráhy tvoří prostor po obou stranách dráhy, jehož hranice jsou vymezeny svislou plochou vedenou 10 m od osy dopravního lana. Výjimky pro stavbu v ochranném pásmu povoluje drážní správní úřad, a to za podmínek jím stanovených. Při jakýchkoliv pracích na elektrickém zařízení lanové dráhy je třeba zachovávat volný průjezdný průřez vymezený minimální vzdáleností staveb, zařízení a předmětů nacházejících se vně od obrysu vozu lanové dráhy.

Vlastní elektrické zařízení lanové dráhy začíná hlavním vypínačem lanové dráhy umístěným v dolní stanici. Za hlavním vypínačem lanové dráhy jsou vždy teprve řazeny vývody pro tzv. technologické zařízení vývody pro řídící stanoviště a pro elektroinstalaci dolní stanice. Jsou to obvody zásuvkové, obvody osvětlení, napájení dalších rozvaděčů a rozvodnic v objektu a dalších zařízení pro další funkce jako vytápění, venkovní osvětlení apod. Řídící obvody jsou vedeny a napájeny z poháněcí stanice. V trati je na traťových podpěrách jen elektrické zařízení technologické. Spojení je provedeno zemním kabelem. Řídící obvody jsou provedeny stejnosměrným proudem o napětí 24 V.

Elektrické zařízení je členěno z hlediska logických funkčních celků a podle toho je i napájeno elektrickou energií. Celá řada dějů je vyhodnocována automaticky. Ovládací a řídící prvky a řídící obvody a zařízení lze rozdělit na dvě základní skupiny, a to:

- ovládací prvky určené k ovládání osobami pracujícím na lanové dráze (umístění na obslužných místech)

- řídící prvky pracující automaticky, ovládané vlastním zařízením a jednotlivými částmi lanové dráhy (umístění na různých místech přímo v zařízení)

Zabezpečovací obvody jsou ve smyslu ČSN 33 3570 tvořeny tím, že obsahují funkční jednotky pro splnění povelu „STŮJ“ nebo „STŮJ-NEBEZPEČÍ“, prvky pro kontrolu polohy lana na trati, prvky směrového kontrolního zařízení a prvky pro kontrolu překročení dovolené rychlosti. Tak také odpovídají požadavkům uvedeným v § 83 vyhlášky č. 177/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Uspořádání elektrického zařízení je detailně patrné z technické dokumentace, která musí být trvale udržována ve stavu odpovídajícím skutečnosti i právním a technickým normám.

V.  Opatření pro případ požáru nebo zátopy

V případě požáru nebo zátopy a v čase následném se postupuje podle ustanovení ČSN 34 3085 (Předpisy pro zacházení s elektrickým zařízením při požárech a zátopách). Při případném vzniku požáru na lanové dráze, není-li současně požárem dotčeno nebo přímo ohroženo elektrické zařízení lanové dráhy, se toto zařízení vypíná. V opačném případě musí být elektrické zařízení lanové dráhy Kohútka vypnuto před započetím záchranných prací, a to:

- při zátopách,

- při požáru, pokud nemohou být použity vhodné (nevodivé) hasební prostředky.

Za zajištění beznapěťového stavu zodpovídá elektroúdržbář lanové dráhy, který je ve službě. Není-li ve službě, nebo z jiných důvodů přítomen, přejímá tuto povinnost strojník. Bez zbytečných časových prodlev o tom následně provede zápis do provozního deníku lanové dráhy.

Pokud dojde k mimořádné události uvedeného charakteru a není možné ohrožené zařízení jinak vymezit, vypíná se hlavní vypínač lanové dráhy v příslušné stanici, resp. hlavní vypínače lanové dráhy ve stanicích obou. Je nutné si uvědomit, že při takovém zásahu nelze používat osvětlení a nejsou napájeny ani zásuvkové obvody. Pokud tomu nebrání přímé ohrožení bezpečnosti, je třeba před vypnutím elektrického proudu z výše uvedených důvodů, dokončit jízdu s cestujícími. Jestliže v době vzniku uvedeného nebezpečí nejsou na trati cestující, je třeba znemožnit uvedení lanové dráhy do chodu. To je možné např.:

- vypnutím hlavního vypínače lanové dráhy, nebo některým z vypínačů řazených za nimi v obvodu napájejícím technologické zařízení (potom v činnosti zůstávají jiná elektrická zařízení),

- vypnutím některého z uzamykatelných ovládačů pro zapínání řídících obvodů,

- stisknutím některého z tlačítek pro zastavení chodu lanové dráhy.

Požár nebo zátopu, společně s informacemi o jejich rozsahu, hlásí zaměstnanec lanové dráhy, který takovou skutečnost zjistil, a to:

- strojníkovi lanové dráhy, který je ve službě,

- náčelníkovi lanové dráhy.

V případě přítomnosti elektroúdržbáře ho strojník požádá o zajištění beznapěťového stavu v potřebném rozsahu. Při hašení požáru elektrického zařízení se musí postupovat tak, aby byla zajištěna bezpečnost osob a aby se elektrické zařízení poškodilo co nejméně. Elektrické zařízení lanové dráhy se může hasit pod napětím sněhovým hasicím přístrojem (CO2). Kabelová a další elektrická vedení lze hasit též přístrojem práškovým. Práškový hasicí přístroj se na lanové dráze nepoužije pro hašení mechanických pohyblivých strojů (poháněcí zařízení), ani pro rozváděče se spínacími a dalšími podobnými přístroji.

Sněhový hasicí přístroj musí být umístěn a v předepsaných lhůtách kontrolován:

- v poháněcí stanici v blízkosti řídícího stanoviště,

- v poháněcí stanici v blízkosti poháněcího zařízení,

- ve vratné stanici ve služebně.

Poznámka:

Nejsou uvedena místa, kde osazení hasicího přístroje přichází případně v úvahu z důvodů jiných než z důvodu existence elektrického zařízení.

Znovu uvedení elektrického zařízení lanové dráhy Kohútka pod napětí po požáru nebo zátopě je možné následovně:

- Elektroúdržbář s kvalifikací, nejméně osoba znalá, prohlédne společně s náčelníkem lanové dráhy elektrické zařízení v místech, kde došlo k požáru nebo zátopě.

- Pokud nedošlo zcela jednoznačně k žádnému poškození žádné části elektrického zařízení lanové dráhy Kohútka, a je zcela jednoznačné, že žádné části nemohly být požárem nebo zátopou poškozeny, přičemž takové poškození není zjevně patrné, může být zařízení uvedeno znovu pod napětí a nadále být provozováno.

- Pokud je situace odlišná od stavu popsaného v předchozím bodu těchto MPBP, musí provést revizní technik s odpovídajícím osvědčením revizi elektrického zařízení lanové dráhy. Potom se postupuje podle nálezu uvedeného ve vyhotovené zprávě o takové revizi a jsou-li požadována. Provedou se potřebná opatření.

- O celém postupu se provede stručný, výstižný a jednoduchý zápis do provozního deníku lanové dráhy a konkrétně a detailně se vše zaznamená do knihy elektroúdržby.

VI.  Základní bezpečnost při zacházení s elektrickým zařízením

Předpoklady zachování a dodržování bezpečnosti elektrického zařízení, které je provozováno, spočívají zejména:

- v udržování zařízení v dobrém stavu odpovídajícím požadavkům technických a právních norem a technické dokumentaci,

- v dodržování kvalifikačních požadavků na odbornou způsobilost osob, které jakkoliv přicházejí do styku s tímto zařízením.

Obě uvedená kritéria je nutné důsledně respektovat a vyžadovat, aby příslušné požadavky byly plněny všemi, kteří přicházejí do styku se zařízením lanové dráhy. Ve smyslu ČSN 33 3570, musí být trvale udržováno zřetelné označení hlavních vypínačů, stejně jako všech ostatních nápisů a označení, důležitých pro orientaci v zařízení. U elektrických zařízení, stejně jako v rozvodně, musí být trvale udržován pořádek, a v jejich blízkosti ani v rozvodně nesmí být skladovány tam nepatřící předměty.

Pro dodržení základní bezpečnosti při zacházení s elektrickým zařízením je nutné řídit se právními a technickými normami, a dále i předpisy místního významu jako jsou Provozní předpisy, Místní pracovní a bezpečnostní předpisy, technická dokumentace, návody pro zacházení s elektrickými zařízeními apod.

Každý z pracovníků lanové dráhy zodpovídá v rámci své působnosti za bezpečný a plynulý provoz, za řádnou údržbu zařízení lanové dráhy Kohútka a její řízení. V rámci své působnosti musí být obeznámen s veškerými strojními, elektrickými, zabezpečovacími a sdělovacími zařízeními a jejich funkcemi. Výsledek činnosti určený k záznamu, zaznamená do provozního deníku lanové dráhy, resp. do příslušné provozní knihy. Výsledek prováděných prací na elektrickém zařízení, zaznamená do knihy elektroúdržby lanové dráhy. V případě zjištění závady na elektrickém zařízení lanové dráhy takového charakteru, že vybočuje mimo rámec běžně se vyskytující závady, rozhodne náčelník o způsobu jejího odstranění, případně o odstavení lanové dráhy z provozu.

- Požadavky na odbornou způsobilost osob

Jakékoliv činnosti týkající se údržby elektrických zařízení lanové dráhy Kohútka smí samostatně provádět jen osoba znalá s vyšší kvalifikací.

Jakékoliv činnosti týkající se údržby ostatních (neelektrických) zařízení lanové dráhy Kohútka, pokud jsou na nich elektrická zařízení osazena, smí samostatně provádět jen osoba mající elektrotechnickou způsobilost nejméně osoby poučené. Podle charakteru je možné některé činnosti provádět pod dohledem. Pro elektrotechnickou kvalifikaci osob je nutné v plné míře respektovat podmínky pro činnost na určených technických zařízeních podle „Přílohy č. 4  vyhlášky č. 100/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů“.

Ve věcech odborně technických zásahů (různých činností) v elektrických zařízeních a ve věcech týkajících se odborné kvalifikace v elektrotechnice, jsou všichni řízeni osobou znalou s vyšší kvalifikací. Tuto kvalifikaci musí mít obecně alespoň jeden pracovník lanové dráhy. Konkrétní kvalifikační stupně jednotlivých osob pracujících na lanové dráze Kohútka jsou uvedeny v příloze č. 2 těchto MPBP. Nejnižší přípustné stupně elektrotechnické kvalifikace jsou uvedeny dále v těchto MPBP.

Veškeré doklady o získané elektrotechnické kvalifikaci jednotlivých osob pracujících na lanové dráze, doklady o zkouškách, poučeních, ověřeních znalostí apod. jsou uloženy u náčelníka lanové dráhy.

Při jakýchkoliv změnách v obsazení jednotlivých funkcí, při výměně nebo zastupování jednotlivých pracovníků apod., musí být zachovány alespoň nejnižší požadované stupně elektrotechnické kvalifikace osob pracujících v jednotlivých funkcích na lanové dráze. Ty jsou následující:

Funkce: 			Kvalifikace:

náčelník 			osoba poučená

strojník			osoba poučená

elektroúdržbář			osoba znalá popř. osoba znalá s vyšší kvalifikací

údržbář strojních zařízení	osoba poučená

staniční			osoba poučená

Poznámka:

V některých částech písemností lanové dráhy o skutečné činnosti se může vyskytnou funkce „strojník“ s právy a povinnostmi eletroúdržbáře. V takovém případě musí strojník splňovat i kvalifikační podmínky elektroúdržbáře!

B)  Vybavení a přístupnost písemných náležitostí

Na lanové dráze musí být k dispozici technické normy, které se svojí náplní dotýkají zásadním rozsahem činností prováděných na lanové dráze a provozu těchto zařízení. Jedná se zejména o elektrotechnické předpisy. Tentýž požadavek se týká i technické dokumentace. Tím se myslí, že tyto podklady jsou určitým způsobem přístupné i za nepřítomnosti náčelníka lanové dráhy, který některé z nich spravuje např. v „hlavním spisu lanové dráhy“. Způsob zpřístupnění takových náležitostí stanovuje náčelník lanové dráhy.

Při výkonu služby se musí každý zaměstnanec lanové dráhy řídit příslušnými ustanoveními Provozního předpisu, MPBP, normami platnými pro provoz a údržbu a nesmí připustit, aby do obsluhy zařízení lanové dráhy zasahovaly nepovolané osoby, a aby neprováděli ani jiné jim nepříslušející činnosti.

Místa uložení některých písemností náležitostí (např. provozní deník lanové dráhy Kohútka, kniha údržby elektrických zařízení atd.), do kterých provádějí záznamy další osoby (mimo náčelníka lanové dráhy), jsou uvedena v příloze 4 těchto MPBP („místa uložení klíčů, pomůcek a některých náležitostí“).

C)  Přístupnost některých prostorů

Do služebních prostorů lanové dráhy Kohútka mají přístup pouze zaměstnanci lanové dráhy splňující předepsanou kvalifikaci, pracovníci v zácviku pod dohledem a pracovníci kontrolních a dozorčích orgánů.

V případě mimořádné události musí být jednoduchým způsobem přístupné všem zaměstnancům lanové dráhy (s elektrotechnickou kvalifikací nejméně osob poučených) ty prostory, resp. místa, ve kterých je umístěn některý z vypínačů elektrického zařízení lanové dráhy.

Na tuto problematiku navazuje i obsah části VIII. těchto MPBP („Klíče a další potřeby“) a dále i obsah přílohy č. 3 těchto MPBP („Místa uložení klíčů, pomůcek a některých náležitostí“).

D)  Zajištění pracovišť

Pro dosažení zajištění stavu elektrického zařízení při pracích, na elektrickém nebo strojním zařízení lanové dráhy, se pracovníci řídí těmito MPBP a pokyny uvedenými v technické dokumentaci.

Podle charakteru předpokládaných prací určí elektroúdržbář, který je ve službě, kterým vypínačem bude vypnuta část elektrického zařízení lanové dráhy. Přednostně se volí i vypnutí silových obvodů, avšak v případech, kdy je nutné ponechat silové obvody pod napětím, se zajišťují proti zapnutí řídící obvody. Ještě před zahájením těchto činností se vypnutý stav zajišťuje mimo jiné i zavěšením přenosné bezpečnostní tabulky na vypnutý přístroj zajišťující odpojení příslušného elektrického obvodu. Na vypínací prvek, kterým bylo vypnutí provedeno, zavěsí ten, kdo zajištění pracoviště provádí, přenosnou bezpečností tabulku „Nezapínej, na zařízení se pracuje“.

Mimo další úkony a obecná, i pro jednotlivé situace platná pravidla, musí být zásadně dodržováno:

- Pokud jsou pro odpojování a spínání použity přístroje (včetně ovládačů), které jsou uzamykatelné, potom se pro dosažení zajištěného stavu ve vypnuté poloze uzamykají. Klíč si u sebe ponechá osoba, která za zajištění uvedeného stavu zodpovídá. Na uvedené pravidlo nemá vliv, zda si zajišťuje bezpečný stav zařízení jen pro sebe, pro jinou osobu (osoby), nebo pro skupinu osob, jejímž je členem.

Uzamčený prvek, po pominutí požadavku na zajištění, odemyká tatáž osoba, která jej původně uzamknula. Teprve potom smí klíč pro jeho uzamčení vydat jiné osobě, resp. jej ponechat k dalšímu použití na příslušném místě v zařízení.

- Pokud jsou pro dosažení zajištěného stavu elektrického zařízení použity některé z přenosných bezpečnostních tabulek, zavěšuje se taková tabulka přímo u ovládacího místa spínacího nebo odpojovacího prvku, který slouží pro dosažení beznapěťového stavu příslušných obvodů. Tabulku zavěšuje osoba, která za zajištění uvedeného stavu zodpovídá. Na uvedené pravidlo nemá vliv, zda si zajišťuje bezpečný stav zařízení jen pro sebe, pro jinou osobu (osoby), nebo pro skupinu osob, jejímž je členem.

Přenosnou bezpečnostní tabulku, po pominutí požadavku na zajištění příslušných obvodů, snímá zásadně tatáž osoba, která ji na zařízení zavěsila. Tabulku přemístí na místo určené k jejich uložení, pokud není jejich význam využíván. Zásadně se tyto tabulky nevyžadují (pro platný i neplatný význam) tím, že by se otáčely dopředu lícovou nebo rubovou stranou.

Pokud nelze uzamknout jediný prvek nebo je pro určitou činnost vhodnější uzamknout celou rozvodnu, uzamknou se dveře rozvodny (příslušné místnosti) a obdobně se aplikuje výše uvedený postup. V žádném případě se na dobu takového zajištění klíč od rozvodny nevrací na místo určené pro jeho uložení, ale ponechává si jej u sebe ta osoba, která je uvedena výše pod bodem 1) této kapitoly MPBP.

Další pravidla jsou uvedena v části X. Některé činnosti pravidelně se opakující v kapitole:       „A. Zajištění pracoviště vypnutím elektrických obvodů“.

VII.  Bezpečnostní tabulky (značky a nápisy)

Problematika umístění a obsahu bezpečnostních tabulek pevných není předmětem těchto MPBP. Je řešena obecně platnými předpisy a technickou dokumentací.

Co se týče bezpečnostních tabulek přenosných, tak pokud nejsou některé z nich právě použity, jsou uloženy v poháněcí stanici v prostoru rozvodny a na řidičském stanovišti, a ve vratné stanici ve služebně. Ve vratné stanici je od každého druhu jedna přenosná bezpečnostní tabulka, stejně jako na řidičském stanovišti. Ostatní tabulky jsou mimo dobu použití uloženy v rozvodně nn.

Přenosné (závěsné) bezpečnostní tabulky musí být k dispozici na lanové dráze vždy nejméně takto:

Druh značky	Nápis						            Počet kusů

NB.1.41.03 (značka zákazu)	NEZAPÍNEJ - NA ZAŘÍZENÍ SE PRACUJE	3

NB.3.01.02 (značka výstrahy)	POZOR - NAPĚTÍ ŽIVOTU NEBEZPEČNÉ	2

NB.1.53.33 (značka zákazu)	NEVSTUPUJ! - OPRAVUJE SE 	3

Pokud není význam přenosných bezpečnostních tabulek využíván, odkládají se zásadně na místo k tomu určené. Jejich význam nesmí být rušen jejich otočením na rubovou stranu.

#### Používané barvy a tvary bezpečnostních značek:

|  | Symbol | Význam | Barva bezpečnostní a kontrastní |
| --- | --- | --- | --- |
|  | trojúhelník | výstraha, nebezpečí | žlutá x černá |
|  | mezikruží | zákaz | červená x bílá |
|  | kruh | příkaz | modrá x bílá |
|  | obdélník, čtverec | informativní | zelená x bílá |
|  | obdélník, čtverec | požární ochrana | červená x bílá |

VIII.  Klíče a další potřeby

Přístupnost, resp. nepřístupnost jednotlivých prostorů, se zajišťuje mimo jiné jejich uzamčením. Je nutné mít na paměti poněkud zvláštní charakter daný nejen tím, že se v blízkosti pohybuje cestující veřejnost, ale i vlivem některých dalších aspektů. V těsné blízkosti služebních prostorů se např. může pohybovat další veřejnost, která není ani cestujícím (turisté, rekreanti, apod.).

Další údaje o účelu jednotlivých prostorů a o označení klíčů od dveří k těmto prostorům jsou uvedeny v kapitole VI/C „Přístupnost některých prostorů“ těchto místních předpisů. Mezi ostatními klíči mají zvláštní význam ty, které jsou potřebné k řízení lanové dráhy, resp. klíče od zvláštního vyřazení některého zařízení (např. zabezpečovací obvody mimo poháněcí stanici ve smyslu ČSN 33 3570). Některé zásady jsou stanoveny jen s ohledem na jejich určitou spojitost s elektrickým zařízením. Ve smyslu těchto pracovních předpisů jejich použití nesouvisí s bezpečností vůči elektrickému zařízení, ale mají zásadní vliv na bezpečnost provozu lanové dráhy. Proto je jejich používání dáno provozním předpisem.

Místa uložení klíčů a dalších náležitostí souvisejících s elektrickým zařízením lanové dráhy Kohútka viz. příloha č. 3 těchto MPBP („Místa uložení klíčů, pomůcek a některých náležitostí“).

IX.  Dovolené a zakázané činnosti

Zcela obecně platí, že každý zaměstnanec lanové dráhy smí na jejím zařízení provádět jen takové činnosti, pro které jsou splněna všechna dále uvedená kritéria bod a) až d)) a to všechna najednou. Pokud některé z nich není splněno, nesmí být taková činnost prováděna. Výjimkou jsou pouze situace k odvrácení nebezpečí a případné mimořádné události. Ani v takových případech nesmí dojít k ohrožení zasahujících osob, respektive zvýšení již existujícího nebezpečí. Pro jednotlivé činnosti platí, že mohou být na zařízení prováděny jen tehdy, pokud:

- jsou dovoleny technickou dokumentací podle návodů a pokynů v ní obsažených,

- je dovoleno je provádět podle platných předpisů a norem a to právních, technických nebo provozních,

- pro ni má příslušná konkrétní osoba požadovanou odbornou elektrotechnickou kvalifikaci,

- stav elektrického zařízení lanové dráhy umožňuje tyto činnosti bezpečně provádět.

Z uvedeného vyplývá, že činnosti, pro které nejsou splněna všechna uvedená kritéria současně, jsou zakázané. Jsou zakázané takové činnosti, resp. takové způsoby jejich provádění, které by nerespektovaly požadavky právních a technických norem a předpisů včetně těchto MPBP.

Při provádění jakékoliv činnosti se pracovníci řídí ustanoveními předpisů a norem pro tyto činnosti platných, zejména ČSN EN 50 110-1 ed. 3 a souvisejících a těchto MPBP.

Některé činnosti se na základě určitých požadavků pravidelně opakují a musí být pravidelně prováděny k tomu určenými osobami, zpravidla i podle denního rozpisu služeb. O některých z nich je pojednáno v kapitole X. „Některé činnosti pravidelně se opakující“.

X.  Některé činnosti pravidelně se opakující

Některé činnosti jsou požadovány přímo technickou dokumentací (POÚZ apod.). Jedná se zejména o prohlídky a některé kontrolní úkony, pro něž je předepsáno přímo při výrobě zařízení v jakém rozsahu a jak často mají být prováděny. Při těchto i dalších činnostech musí být dodržovány zásady požadavků ve věcech odborné elektrotechnické kvalifikace, jak jsou uvedeny v části VI. těchto MPBP „Základní bezpečnost při zacházení s elektrickým zařízením“, kapitole A. Požadavky na odbornou způsobilost osob.

Osoba, která příslušné úkony provedla, o tom provede záznam do provozního deníku lanové dráhy Kohútka. O složitějších úkonech, respektive o dalších souvisejících úkonech, jejichž provedení bylo vyvoláno vzniklým stavem elektrického zařízení, provede osoba, která takové úkony provedla záznam do knihy elektroúdržby lanové dráhy Kohútka. Pokud prováděla činnost skupina osob, provádí záznam osoba, která zodpovídá za vedení této pracovní skupiny. Při záznamech se dbá zejména na čitelnost, věcnost, jednoznačnost, obsažnost, datum záznamu, údaje o datech, kdy byly úkony provedeny a podpis toho, kdo záznam provedl.

- Zajištění pracoviště vypnutím elektrických obvodů

Důležitá pravidla jsou uvedena v části VI. Základní bezpečnost při zacházení s elektrickým zařízením, v kapitole D. Zajištění pracovišť.

Pokud nejednáme o vypnutí elektrických obvodů z hlediska jejich funkce, potom se zpravidla jedná o vypnutí z hlediska zajištění bezpečnosti. Dva základní druhy takových důvodů jsou:

  - Ochrana před úrazem elektrickým proudem. Mimo hledisek, o kterých již bylo pojednáno, se jedná vždy o spolupráci s osobami znalými. Ochrana není obsahem této kapitoly.

  - Ochrana před úrazem od pohybujících se částí. Ochrana spočívá v zajištění vypnutého stavu elektrických obvodů napájejících elektromotory a podobné zdroje mechanického pohybu.

Zde se jedná o vypnutí elektrických obvodů, aby se zabránilo mechanickým úrazům od pohybujících se částí. Ve všech případech, ve kterých se nejedná jen o prohlídku, prováděnou v bezpečné vzdálenosti, ale osoba se dotýká pohybujících se částí nebo by mohla být pohybujícími částmi stržena, nebo i jinak by mohl být způsoben úraz od pohybujících se částí, je nutné zajistit lanovou dráhu proti uvedení do chodu.

Lanovou dráhu je možné zajisti proti uvedení do chodu několika způsoby:

- Je možné provést spolehlivým vypnutím elektrického proudu v obvodech, které používají proud přímo k přeměně na mechanickou energii, tj. v obvodech napájejících poháněcí motor a brzdy (pro funkci odbrzdění). Za spolehlivé vypnutí se pro tuto potřebu považuje:

  - vypnutí „hlavního vypínače lanové dráhy“, vyvěšení přenosné bezpečnostní tabulky (u tohoto vypínače) „Nezapínej – na zařízení se pracuje“, uzamčení venkovních dveří rozvodny a uschování klíče,

  - vypnutí jističe, kterým se zamezí uvedení určité části lanové dráhy do chodu, vyvěšení přenosné bezpečnostní tabulky (na tento jistič) „Nezapínej – na zařízení se pracuje“, případné uzamčení dveří a uschování klíče od místnosti, ve které je tento jistič umístěn. Tento postup smí být použit pouze za přítomnosti a ve spolupráci s elektroúdržbářem – osobou znalou s vyšší kvalifikací.

- Je možné provést spolehlivým vypnutím řídících obvodů, které jsou použity pro spínání silových obvodů podle předchozího bodu a). Za spolehlivé vypnutí se pro tuto potřebu považuje:

  - vypnutí řídících obvodů lanové dráhy na řídícím stanovišti, vyjmutí klíče a jeho uschování, zavěšení přenosné bezpečnostní tabulky „Nezapínej – na zařízení se pracuje“.

- Při práci, při které se téměř neustále mění místo činnosti pracovní skupiny nebo pracovníka (takové situace se zpravidla vyskytuje při práci v různých místech stanice, na podpěrách lanové dráhy apod.), určí přesný postup zajištění strojník, přičemž aplikuje způsob uvedený v odstavci 2).

- Při práci v trati se způsob může doplnit přerušením obvodu pro kontrolu správné polohy dopravního lana a to např. Vyjmutím lámací tyčinky.

- Při práci ve vratné stanici se na rozváděči vyjmou klíčky od řídících obvodů (ve služební místnosti ve vratné stanici), a vyvěsí se přenosná bezpečnostní tabulka (u tohoto prvku) „Nezapínej – na zařízení se pracuje“. Pokud se ve služební místnosti nevyskytuje žádný pracovník, uzamknou se dveře do této místnosti a klíč se uschová. Pracovníkovi, který takto zajišťuje pracoviště musí ještě před zahájením práce potvrdit strojník ve službě, že se na řidičském stanovišti provedlo opatření podle X./ A./ 2) a).

- Revize přenosného nářadí a spotřebičů

Revize elektrického ručního nářadí používaného na lanové dráze (vrtačky a další přenosné nářadí) se provádí podle ČSN (Elektrotechnické předpisy, Revize a kontroly elektrického ručního nářadí během používání) a výsledky této činnosti se zapisují do tabulek.

Revize elektrických spotřebičů používaných na lanové dráze (prodlužovací přívody, vařiče, počítače, nabíječky, televizory, konvice na čaj, stolní lampy, chladničky, atd.) se provádí podle ČSN (Elektrotechnické předpisy, Revize elektrických spotřebičů) a výsledky této činnosti se zapisují do tabulek.

Revize elektrického ručního nářadí a revize elektrických spotřebičů používaných na lanové dráze provádí elektroúdržbář lanové dráhy, který je zodpovědný za kvalitu těchto prováděných revizí a provádí i zápisy do příslušných formulářů. Za včasné provádění této činnosti a řádnou evidenci je zodpovědný náčelník lanové dráhy (osoba zodpovědná za stav elektrického zařízení), který k této činnosti vydává organizační pokyn.

- Intervaly mezi opakujícími se činnostmi a kvalifikační požadavky

Některé opakující se úkony a činnosti jsou uvedeny v tabulce přílohy 5 těchto MPBP, resp. v POÚZ. Jiné mohou vyplývat z požadavků norem, protokolů kontrolních orgánů apod. Mimoto platí lhůty a opatření uvedená v případných dalších dokumentech (revizních zprávách apod.).

V příloze jsou uvedeny požadavky na stupeň elektrotechnické kvalifikace, avšak určení konkrétní osoby podle funkce, kterou ve službě zastává (např. strojník, staniční, apod.), je zapracováno v provozním předpise. Z prováděných prohlídek a kontrol mohou vyplynout některé další povinnosti a požadavky na provedení dalších úkonů. Ty musí být uskutečněny při dodržení pravidel již uvedených.

Při těchto i dalších činnostech musí být dodržovány zásady požadavků ve věcech odborné elektrotechnické kvalifikace, jak jsou uvedeny v části VI. těchto MPBP („Základní bezpečnost při zacházení s elektrickým zařízením“), kapitola A. („Požadavky na odbornou způsobilost osob“).

V těchto MPBP není vůbec pojednáno o povinnostech uskutečnit pravidelné revize elektrických zařízení lanové dráhy, jejich prohlídky a zkoušky ve smyslu prováděcích předpisů k zákonu o dráhách apod. Taková činnost se provádí podle ustanovení zmíněných předpisů a příslušných technických norem.

XI.  Odborná způsobilost pracovníků lanové dráhy k provádění prací

ve výškách a nad volnou hloubkou (NV č. 362/2005 Sb.)

A)  Školení pracovníků a udržování odborných znalostí a pracovních dovedností

Provozovatel lanové dráhy je povinen poskytovat svým pracovníkům v dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o práce ve výškách nad 1,5 m, kdy pracovníci nemohou pracovat z pevných a bezpečných pracovních podlah, kdy pracují na pohyblivých plošinách na žebřících ve výšce nad 5 m a také o používání ochranných pracovních prostředků. Školení se provádí 1 x ročně a má část teoretickou a část praktickou.

Pro část teoretickou jsou zpracována stručná skripta pro školení pracovníků LD z předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle § 101 až 108 zákoníku práce a nařízení vlády č. 362/2005 Sb. se zaměřením na konkrétní pracovní činnosti na lanové dráze, část praktická se realizuje v souvislosti s pravidelnými nácviky evakuací cestujících z LD (viz i Evakuační plán LD). Soupravy používané k evakuaci cestujících se nesmí využívat při pravidelné údržbě a opravách lanové dráhy. Bližší organizační pokyny k zajišťování školení vydává vedoucí provozu LD. Viz i ustanovení ZVŘ LD.

B)  Pomůcky pro práci ve výškách v podmínkách činností na lanové dráze

Výčet pomůcek pro tuto činnost je uveden, vzhledem k předpokládaným činnostem pracovníků na zařízení LD, v POUZu výrobce (fa Doppelmayr), další pomůcky jsou popsány v návodech výrobce, doloženy příslušnou dokumentací a musí být pravidelně kontrolovány.

Jednotlivé pomůcky jsou technicky dokumentovány příslušnými normami (např. ČSN EN 354, 355, 358, 362, 365 atd. dle druhu a významu jednotlivých pomůcek). Tyto jsou předmětem pravidelného školení, zejména z hlediska jejich správného používání, revidování, vyřazování, apod. Za správný výběr pomůcek, jejich používání, skladování a pravidelné revize odpovídá vedoucí provozu LD.

C)  Základní bezpečnostní předpoklady pro činnosti ve výškách a nad volnými hloubkami

K základním bezpečnostním předpokladům pro činnosti ve výškách a nad volnými hloubkami patří zejména:

- odborná a zdravotní způsobilost pracovníka, zkušenost, praktické znalosti a dovednosti,

- momentální způsobilost pracovníka (jeho kondice, fyzický a psychický stav),

- vnější podmínky, charakter pracovního prostředí (počasí, roční období, denní doba, atd.),

- obsah, náplň práce, stupeň obtížnosti práce, manipulace s břemeny, pracovní vytížení a rytmus,

- kvalita a spolehlivost pracovních ochranných pomůcek,

- organizace práce, vzájemné dorozumívání, pracovní přestávky, odpočinek,

- vyloučení nebo alespoň minimalizace zbytkového rizika.

Přerušení práce ve výškách a nad volnými hloubkami – při nepříznivé povětrnostní situaci je vedoucí práce povinen zajistit přerušení prací v těchto situacích:

- bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy,

- čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m/s při práci na zavěšených pracovních plošinách, žebřících nad 5 m výšky práce a při použití závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů,

- dohlednost v místě práce je menší než 30 m,

- teplota prostředí během provádění prací poklesne pod minus 10 st. C.;

Za dodržování výše uvedených atributů bezpečné práce bezprostředně odpovídá vedoucí práce. Dodržování těchto zásad kontroluje náčelník LD.

XII.  Závěrečná ustanovení

V žádné oblasti lidského konání nelze zcela bezezbytku vyloučit veškerá rizika, která mohou přímo nebo v určitých souvztažnostech ohrozit člověka.

Pokud není možné rizika zcela z pracovního procesu odstranit nebo dostatečně omezit technickými prostředky nebo opatřeními v oblasti organizace práce, je provozovatel lanové dráhy (zaměstnavatel) povinen přijmout opatření k omezení jejich působení, aby bylo minimalizováno riziko ohrožení (§ 102 odst. 4 zákoníku práce). Jednou z možností je např. umístit bezpečnostní značky a zavést signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se BOZP a seznámit s nimi své pracovníky.

K dalším významným prostředkům patří i tyto MPBP, které poskytují pracovníkům LD soubor pokynů, doporučení a návodů zejména při činnostech na elektrickém zařízení LD. Je však nutné si neustále uvědomovat, že sebedokonalejší pravidla, postupy, předpisy či nařízení nemají žádný význam, pokud všichni pracovníci LD nejsou se všemi zákonnými požadavky seznámeni a neřídí se jimi. Také tehdy, pokud nemají přirozenou profesní kázeň a potřebný stupeň poznání a uvědomění o hodnotě lidského života a odpovědnosti vůči svému okolí a prostředí.

Ve Vsetíně dne 01.11.2009

……………………………………….

Ing. Miroslav Maczko

předseda představenstva

Příloha č. 1

Ohlašovací rozvrh

Telefonní čísla pro tísňová volání

Kontakt při vzniku mimořádné události:

Ohlašovací pracoviště Drážní inspekce    Tel: (+420) 736 521 001

ID DS: vi6aigp

e-mail: pohotovost@dicr.cz

Drážní inspekce	(+420) 736 521 018

Kancelář . . . . . . . . .  	(+420) 604 274 955

(Ohlašovací pracoviště provozovatele)

Hasičský záchranný sbor          	150

Záchranná lékařská služba	155

Policie ČR	158

ČEZ Distribuce, a.s. (PORUCHY)	(+420) 800 850 860

Horská služba Karolinka	(+420) 721 886 263

hsbeskydy@horskasluzba.cz

Provozovatel	(+420) 602 520 070

(osoba odborně způsobilá k činnostem

dle § 9 odst. 1 vyhlášky č. 376/2006 Sb.)

Náčelník lanové dráhy	(+420) 604 274 955

Aktualizace k 01.10.2023

Příloha č. 2

Seznam osob oprávněných provádět některé činnosti

Níže uvedený seznam osob, které mají odpovídající elektrotechnickou kvalifikaci osob poučených a osob znalých a osob znalých s vyšší kvalifikací a jsou oprávněné provádět patřičné činnosti na elektrickém zařízení lanové dráhy. Mohou provádět činnosti odpovídající uvedenému stupni jejich elektrotechnické kvalifikace podle ustanovení příslušných norem (ČSN EN 50110-1 ed. 3).

| Jméno a příjmení | Datum narození | Elektrotechnická kvalifikace | Dle vyhlášky 279/200 Sb. př. 4 vyhl. 100/1995 Sb. | Proškolen a přezkoušen dne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Josef KOCUREK | 06.10.1962 | osoba znalá s vyšší kvalifikací | řízením činností na elektrickém zařízení | 07.10.2021 |
|  |  | osoba znalá |  |  |
| René BITTNER | 28.11.1972 | osoba poučená | náčelník LD | 22.10.2021 |
| Miroslav MACZKO | 12.6.1967 | osoba poučená | řidič LD | 22.10.2021 |
| Petr KOVÁČ | 18.10.1949 | osoba poučená | řidič LD | 20.11.2018 |
| Josef FAGULEC | 19.11.1981 | osoba poučená | řidič LD | 20.11.2018 |
| Peter KUBALÍK | 05.10.1962 | osoba poučená | řidič LD | 22.10.2021 |
| Jiří FILIP |  | osoba poučená | staniční pracovník | 10.12.2020 |
| Matěj FAGULEC | 26.10.2003 | osoba poučená | staniční pracovník | 20.11.2022 |
| Pavel ONDRUCH | 29.05.1974 | osoba poučená | staniční pracovník | 20.11.2018 |
| Martin LIŠKA | 18.08.1990 | osoba poučená | řidič LD | 20.11.2018 |
| Břetislav PÁNEK | 20.3.1990 | osoba poučená | řidič LD | 20.11.2018 |

Aktualizace k 01.10.2023

Příloha č. 3

Místa uložení klíčů, pomůcek a některých náležitostí

Dále je uvedeno, kde jsou uloženy klíče od jednotlivých služebních místností, přenosné bezpečnostní tabulky, některé písemnosti apod.

Platí zásada, že do všech místností má přístup náčelník lanové dráhy. Není tedy již dále uveden mezi osobami, které jsou oprávněny do jednotlivých prostorů vstupovat. Podobně není uváděno ani místo uložení příslušných předmětů u náčelníka lanové dráhy neboť duplikáty všech klíčů jsou uloženy též u něho.

Předmět							Místo uložení

Buňka – řídící stanoviště					řídící stanoviště

Strojník, elektroúdržbář

Klíče potřebné pro řízení lanové dráhy			řídící stanoviště

Strojník, elektroúdržbář

Prostor poháněcího zařízení					řídící stanoviště

Strojník, elektroúdržbář

Buňka ve vratné stanici					řídící stanoviště

Staniční, elektroúdržbář

Technická dokumentace					řídící stanoviště

Kniha elektroúdržby						řídící stanoviště

Provozní deník						řídící stanoviště

Aktualizace k 01.10.2023

Příloha č. 4

Z Á P I S

o proškolení a ověření znalostí pro získání kvalifikace - osoba poučená

dle odst. 3,  příloha č. 4, vyhl. MD č. 100/1995 Sb., v platném znění

Jméno a příjmení:   xxxxxx	datum narození:   xxxxxx

proškolen dne: xx.xx.xxx     	ve smyslu odst. 3 Přílohy č. 4 k vyhlášce MD č. 100/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu čl. 4.2 ČSN EN 50110-1 ed. 3

pro výkon funkce osoba odborně způsobilá pro řízení dráhy lanové Kohútka a k obsluze elektrického zařízení dráhy lanové jako určeného technického zařízení podle zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění.

Rozsah  školení, znalostí:

ČSN EN 50110-1 ed. 3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních; ČSN ISO 3864-1 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Část 1: Zásady navrhování bezpečnostních značek a bezpečnostního značení ČSN EN ISO 13850 Bezpečnost strojních zařízení - Nouzové zastavení - Zásady pro konstrukci; ČSN EN 60446 ed. 2 Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci – Označování vodičů barvami nebo písmeny a číslicemi; ČSN EN 60204-1 ed. 3 Elektrická zařízení strojů - Část 1: Všeobecné požadavky; ČSN EN 60204-32 ed. 2 Elektrická zařízení strojů - Část 32: Zvláštní požadavky na elektrická zařízení zdvihacích strojů; ČSN 34 0350 ed. 2 Bezpečnostní požadavky na pohyblivé přívody a šňůrová vedení; ČSN 34 3085 ed. 2 Elektrická zařízení - Ustanovení pro zacházení s elektrickým zařízením při požárech nebo záplavách; ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem; ČSN EN 13223 Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Poháněcí a další mechanická zařízení; ČSN EN 13243 Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Elektrická zařízení mimo poháněcí zařízení; ČSN 33 3570 ed. 2 Elektrická zařízení osobních lanových drah a lyžařských vleků; ČES 00.02.94 První pomoc při úrazech elektrickou energií, MPBP LD Kohútka a POÚZ.

Xxxxxx Xxxxxx

osoba poučená

dle odst. 3 přílohy 4 k vyhl. 100/1995 Sb.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

podpis poučeného pracovníka                                                 jméno, kvalifikace a podpis zaměstnance,

který provedl poučení

Znalosti z výše uvedených předpisů a norem byly ověřeny dne   xx.xx.xxx   s výsledkem:

V  Y  H  O  V  Ě  L

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

podpis zkoušeného                                                                            podpis zkoušejícího, razítko